## Slide 1: 11.26 Meeting -8
吳定洋
1

## Slide 2: Table of contents 01 02
RTT triangulation Cont.
Next Step
2

## Slide 3: RTT triangulation 01
3

## Slide 4: RTT triangulation
4
3 APs 多種 case
Case 1 : 三個圓重疊出一塊面積
Case 2 : 兩大圓相交，另外一個小圓在大圓內
Case 3 : 大中小圓完全重疊
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4 : 兩圓重疊且另一個圓不與任何相交
Case 4
Case 5: 兩圓相交並且都在一圓內
Case 5

## Slide 5: RTT triangulation
5
目前對於不同 case 處理方法
Case 1 : 三個圓重疊出一塊面積
用 3 個交點的平均座標作為定位點

## Slide 6
6
MDE 270.00 mm
MDE 2703.44 mm

## Slide 7: RTT triangulation
7
目前對於不同 case 處理方法
Case 2 : 兩大圓相交，另外一個小圓在大圓內
先找出兩圓交出的兩點
將兩交點做一直線 (紫色)
找出垂直於該直線並通過小圓圓心的線
該線 (黃色) 會和小圓圓周交於 2 點
選取離紫色線最近的點作為定位點

## Slide 8
8
MDE 4133.92 mm
MDE 189.63mm

## Slide 9: RTT triangulation
9
目前對於不同 case 處理方法
Case 3 : 大中小圓完全重疊
Case 4 : 兩圓重疊且另一個圓不與任何相交
因無法產生任何交點，判定為錯誤資料，跳過計算

## Slide 10: RTT triangulation
10
目前對於不同 case 處理方法
Case 5: 兩圓相交並且都在一圓內
用 2 個交點的平均座標作為定位點，但發現如果有出現這個情況的話，準確度不佳

## Slide 11
11
MDE 230.20 mm

## Slide 12: 發現
12
取決於圓的大小不同、交點位置不同，有時準有時很不準
解決方法
我決定先來嘗試 linear regression 方法，來把收到的 RTT 資料投影到實際 ground true 資料來進行距離校正

## Slide 13: Next Step 03
13

## Slide 14: 先嘗試新的用 AP 來進行資要蒐集
14
使用 fingerprint 方法同時也會繼續做三角定位法

## Slide 15: Thanks for Listening!
15