## Slide 1: 12.31 Meeting - 13
吳定洋
1

## Slide 2: Table of contents 01
Distance adjustment using SteDev
2
02
Observing the Degradation Rate of Models
Trained on Different Datasets
03
Next step

## Slide 3
3
資料收集
12/27 (五) 收資料
  本次 49 個 RF，一個點收1分鐘，大概會有500筆資料，並且排除人為干擾導致的 NLOS
  資料包含，RTT (單位時間) 轉 Distance (單位距離) 、RSSI、Distance 的 標準差

## Slide 4: 1. Distance adjustment using SteDev
4

## Slide 5
5
Distance data weighted adjustment
把收資料得到的 distance standard deviation 拿來校正 distance
使用的公式
  Corrected Distance : 校正過後的 distance，會用來當作 train & test data
  : 計算測量誤差相對於距離的比例，比例越高，說明測量值越不準確
  1 + : 加 1，形成一個「放大因子」，該因子用於縮小距離測量值，讓測量不確定性大的數值進行更大幅度的縮減
  : 乘上 |Distance| 來校正
  Sign(Distance) : 用以保留 distance 正負號

## Slide 6
6
Distance data weighted adjustment
Chart: 3 週資料有校正和無校正 Accuracy 必較
| 12/14 data | 12/21 data | 12/27 data
original data | 0.9968 | 0.995 | 0.9963
with adjustment | 0.9935 | 0.9905 | 0.9949
Chart: 3 週資料有校正和無校正 MDE 必較
| 12/14 data | 12/21 data | 12/27 data
original data | 0.0037 | 0.0046 | 0.0031
with adjustment | 0.0064 | 0.0074 | 0.004
無校正資料訓練模型：使用 4 顆 AP 的 rssi, distance , distance StdDev，並且用 KNN model
校正資料訓練模型：使用 4 顆 AP 的 rssi, corrected distance，並且用 KNN model
發現沒有校正資料，直接將所有蒐集到的資料放入訓練，效果更優

## Slide 7: 2. Observing the Degradation Rate of Models Trained on Different Datasets
7

## Slide 8
8
三週資料訊連模型比較準確度衰退
前情提要： 根據上週的實驗觀察發現，隨著 AP 數量的增加，使用 RTT 距離或 RSSI 資料訓練出的模型，其隨時間推移的準確度衰退越不明顯，顯示增加 AP 數量能有效提升模型對抗衰退的能力。
因此這週我都只用4顆AP做實驗，來看看不同資料所訓練出來的模型，其準確度衰退如何

## Slide 9
9
三週資料訊連模型比較準確度衰退
只使用 RSSI 的模型 vs 只使用 Distance 的模型
Chart: 比較 RSSI 和 Distance 所訓練模型 Accuracy 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/14資料訓練 12/21資料測試 | 12/14資料訓練 12/27資料測試
只使用 RSSI | 0.9997 | 0.3854 | 0.3059
只使用 Distance | 0.997 | 0.7181 | 0.6085
Chart: 比較 RSSI 和 Distance 所訓練模型 MDE 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/14資料訓練 12/21資料測試 | 12/14資料訓練 12/27資料測試
只使用 RSSI | 0.0002 | 1.937 | 2.3376
只使用 Distance | 0.0039 | 0.2159 | 0.2711

## Slide 10
10
三週資料訊連模型比較準確度衰退
只使用 RSSI 的模型 vs 只使用 Distance 的模型
模型準確度衰退速度明顯是 RSSI 衰退快很多，從 MDE 看更顯著，間隔一週 RSSI 所訓練出來的模型平均誤差已有 1.937 m，而 distance 訓練出來的模型只有 0.2159 m

## Slide 11
11
三週資料訊連模型比較準確度衰退
因為這週做了 使用 distance StdDev 來調整 distance ，順便觀察期衰退結果
使用 RSSI, Distance, StdDev 的模型 vs 只使用 RSSI, Corrected Distance 的模型，為方便，前者稱為 Original，後者稱為 Adjustment
Chart: 比較 Original 和 Adjustment 模型 Accuracy 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/14資料訓練 12/21資料測試 | 12/14資料訓練 12/27資料測試
Original | 0.9968 | 0.7345 | 0.6318
Adjustment | 0.9935 | 0.6264 | 0.6197
Chart: 比較 Original 和 Adjustment 模型 MDE 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/14資料訓練 12/21資料測試 | 12/14資料訓練 12/27資料測試
Original | 0.0037 | 0.2024 | 0.2732
Adjustment | 0.0064 | 0.2812 | 0.297

## Slide 12
12
三週資料訊連模型比較準確度衰退
使用 RSSI, Distance, StdDev 的模型 vs 只使用 RSSI, Corrected Distance 的模型，為方便，前者稱為 Original，後者稱為 Adjustment
經過一週的模型衰退程度是 Adjustment 大於 Original，兩週的衰退程度也一樣是Adjustment大於original
值得注意的是， Adjustment 的模型，隔一週和隔兩週的基本上已經趨平，可能經過更多週會發現 Adjustment 不再衰退 Original 持續衰退，持續觀察看看

## Slide 13: Next Step
13

## Slide 14
14
1. 收實驗室附近所有 wifi 的 RSSI 資料 來比較 RTT 的優點