## Slide 1: 01.03 Meeting - 14
吳定洋
1

## Slide 2: Table of contents 01
2
02
Using RSSI to train base model and gradually add the RTT data to see the degradation alleviate
03
Next step
Observing the Degradation Rate of Models
Trained on Different Datasets

## Slide 3
3
資料收集
01/03 (五) 收資料
  本次 49 個 RF，一個點收1分鐘，大概會有500筆資料，並且排除人為干擾導致的 NLOS
  資料包含，RTT (單位時間) 轉 Distance (單位距離) 、RSSI、Distance 的 標準差
  這次收資料遇到特別的事，有幾個RP在整個收資料的1分鐘內，都收不到 AP3 or AP4 的資料

## Slide 4: 1. Observing the Degradation Rate of Models Trained on Different Datasets
4

## Slide 5
5
三週資料訊連模型比較準確度衰退
前情提要： 根據上週的實驗觀察發現，隨著 AP 數量的增加，使用 RTT 距離或 RSSI 資料訓練出的模型，其隨時間推移的準確度衰退越不明顯，顯示增加 AP 數量能有效提升模型對抗衰退的能力。
因此這週我都只用4顆AP做實驗，來看看不同資料所訓練出來的模型，其準確度衰退如何

## Slide 6
6
三週資料訊連模型比較準確度衰退
只使用 RSSI 的模型 vs 只使用 Distance 的模型
Chart: 比較 RSSI 和 Distance 所訓練模型 Accuracy 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/21資料測試 | 2/27資料測試 | 2025/01/03資料測試
只使用 RSSI | 0.9997 | 0.3854 | 0.3059 | 0.5532
只使用 Distance | 0.997 | 0.7181 | 0.6085 | 0.6501
Chart: 比較 RSSI 和 Distance 所訓練模型 MDE 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/21資料測試 | 12/27資料測試 | 2025/01/03資料測試
只使用 RSSI | 0.0002 | 1.937 | 2.3376 | 1.4446
只使用 Distance | 0.0039 | 0.2159 | 0.2711 | 0.31

## Slide 7
7
三週資料訊連模型比較準確度衰退
因為這週做了 使用 distance StdDev 來調整 distance ，順便觀察期衰退結果
使用 RSSI, Distance, StdDev 的模型 vs 只使用 RSSI, Corrected Distance 的模型，為方便，前者稱為 Original，後者稱為 Adjustment
Chart: 比較 Original 和 Adjustment 模型 Accuracy 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/21資料測試 | 12/27資料測試 | 2025/01/03資料測試
Original | 0.9968 | 0.7345 | 0.6318 | 0.6156
Adjustment | 0.9935 | 0.6264 | 0.6197 | 0.6229
Chart: 比較 Original 和 Adjustment 模型 MDE 衰退
| 12/14訓練當週 | 12/21資料測試 | 12/27資料測試 | 2025/01/03資料測試
Original | 0.0037 | 0.2024 | 0.2732 | 0.3203
Adjustment | 0.0064 | 0.2812 | 0.297 | 0.3252

## Slide 8: 2. Using RSSI to train base model and gradually add the RTT data to see the degradation alleviate
8

## Slide 9
9
用 4 個 RSSI 做訓練，慢慢加入 distance 資料 看準確度衰退是否有減少
Chart: 加入 RTT 資料的 RSSI 模型衰退程度 MDE
| 12/14 train 12/21 test | 12/14 train 12/27 test | 12/14 train 01/03 test
4 RSSI 0 RTT | 1.937 | 2.3376 | 1.4446
4 RSSI 1 RTT | 0.3392 | 0.5553 | 0.4123
4 RSSI 2 RTT | 0.2847 | 0.4552 | 0.2831
4 RSSI 3 RTT | 0.2734 | 0.3029 | 0.349
4 RSSI 4 RTT | 0.2024 | 0.2732 | 0.3203

## Slide 10
10
用 4 個 RSSI 做訓練，慢慢加入 distance 資料 看準確度衰退是否有減少
可以發現都完全有802.11mc協議的RTT資料，模型隨著時間衰退劇烈
只要加入一個802.11mc協議的RTT資料，模型準確度馬上有非常顯著的斷崖式提升
隨著越多的AP支援RTT功能，準確度也會不斷提升
沒有比較用當周資料訓練當周資料測試原因，因為小空間4個wifi RSSI 準確度超高，加入RTT反而會影響，這樣可能會失焦

## Slide 11: Next Step
11

## Slide 12
12
目前已經將 APP 寫好，可以在實驗室收集到周圍所有WiFi AP的 RSSI
詢問老師意見，目前研究方向是否正確，如果正確下一步該做那方面研究
Chart: 不同資料訓練定位模型之準確度
| 不同模型 MDE 必較
模型 1-1 | 0.2399
模型 2-1 | 1.8845
模型 2-2 | 0.2788
模型 2-3 | 0.0272

## Slide 13
12
目前已經將 APP 寫好，可以在實驗室收集到周圍所有WiFi AP的 RSSI
詢問老師意見，目前研究方向是否正確，如果正確下一步該做那方面研究
Chart: 不同資料訓練定位模型之準確度
| 不同模型 MDE 必較
模型 1-1 | 0.2399
模型 1-2 | 0.0139

## Slide 14
12
目前已經將 APP 寫好，可以在實驗室收集到周圍所有WiFi AP的 RSSI
詢問老師意見，目前研究方向是否正確，如果正確下一步該做那方面研究
Chart: 只更新 1 個 AP 情況下，更新不同 AP 來訓練定為模型
| 升級的 AP
AP1+Distance | 0.0486
AP2+Distance | 0.0575
AP3+Distance | 0.0621
AP4+Distance | 0.0769

## Slide 15
12
Chart: 更新 2 個 AP 情況下，更新不同 AP 組合來訓練定為模型
| 升級的 AP 組合
AP1, AP2+Distance | 0.025
AP1, AP3+Distance | 0.0211
AP1, AP4+Distance | 0.0298
AP2, AP3+Distance | 0.0234
AP2, AP4+Distance | 0.0313
AP3, AP4+Distance | 0.026

## Slide 16
12
Chart: 更新 3 個 AP 情況下，更新不同 AP 組合來訓練定為模型
| 升級的 AP 組合
AP1, AP2, AP3+Distance | 0.0137
AP1, AP2, AP4+Distance | 0.0167
AP1 AP3, AP4+Distance | 0.0141
AP2, AP3, AP4+Distance | 0.0144