## Slide 1: 04.22 Meeting
吳定洋

## Slide 2: Improving Indoor Positioning by Fusing FTM and RSSI Data: A Cost-Effective Approach Using a Minimal Number of IEEE 802.11mc APs
吳定洋 Ting Yang Wu

## Slide 3: Outline 01. Introduction
02. Relate Work
03. IEEE 802.11mc Fine Time Measurement (FTM)
04. System Design
05. Experiment Setup
06. Performance Evaluation and Result
07. Conclusion

## Slide 4: Introduction
1

## Slide 5
Why Indoor Positioning Systems (IPS) Matter
4
Indoor environments
GNSS
Notes: 在室內環境中 傳統我們 google map 使用的 GNSS 系統會因為建築物遮擋，無法精確的找到使用者，此外在建築物當中，因為建築物的複雜結構，更需樣賴更加精確的方式定位
如何解決室內環境定位系統成為一大課題，室內還通常較為複雜，如複雜的建築結構、不同路徑的空間時常伴隨許多遮擋物，此外室內環境中需要有更精確的定位，因此室內定位系統
的重要性油然而生

## Slide 6
Fingerprint-Based IPS
5
Localization
Model
Notes: 目前被廣泛研究和應用的定位技術有幾種，分別是：
藍牙低功耗（BLE） 超寬頻（UWB） 無線射頻識別（RFID）以及 Wi-Fi
其中 Wi-Fi 是目前最常被使用的選擇，原因主要有三個：
Wi-Fi 基地台在生活空間中已經非常普遍
不需要額外增加太多硬體成本
幾乎所有手機與設備都內建 Wi-Fi 功能，使用起來非常方便
空間中到處都佈滿了無線訊號，像是 Wi-Fi 或藍牙這類裝置發出的訊號會因為各種環境因素會導致每個位置接收到的訊號都略有差異。
也因此，我們可以把「一個位置的無線訊號特徵」視為它的專屬指紋 —— 不同位置，就有不同的訊號組合，就像每個人都有獨一無二的指紋一樣。
而在WIFI 技術中，最常使用也最容易取得的就是 Wi-Fi 訊號強度，也就是 RSSI（Received Signal Strength Indicator）。
通常室內環境中會有很多不同WiFI訊號元，因此我們可以透過在室內環境中不同位置蒐集這些資料，建立成一張「無線指紋地圖」，每個位置位置都有不同的 WiFi RSSI 組合。
並且以這些無線指紋地圖，可以訓練出機器學習或深度學習模型，當使用者或是系統在某個位置蒐集到 WiFi RSSI 組合，育訓練好的模型可以快速分辨使用者的位置

## Slide 7
Fine Time Measurement (FTM) in IPS
6
AP
RTT
Distance
AP
RSSI
FTM
Notes: 不過，RSSI base 的 fingerprint-based IPS 也有不少限制，比如說：
Wi-Fi 訊號容易受到環境變動影響，像是牆壁、家具、人走動等等
同一個位置不同時間測量到的 RSSI 也可能差很多
較容易受到物理環境干擾（如牆、人體、多徑）
此外 RSSI 性受到多徑效應影響，牆壁、家具、甚至人走動等障礙物，產生反射與折射。同一個訊號從不同路徑抵達接收端，形成「多徑疊加」
因此，傳統 RSSI 指紋法的定位精度很容易下降
導致定位精確度有所瓶頸
為了改善這個問題，IEEE 推出了 802.11mc 標準，定義了一種新的 Wi-Fi 定位協定，叫做 Fine Time Measurement，簡稱 FTM。
FTM 的原理是： 它不再單靠訊號強度，而是量測訊號從裝置傳送到wifi access point、再返回的時間差（RTT）， 根據這個時間，系統可以計算出手機與基地台之間的「實際距離」。
這種方式類似於聲納或雷達，能夠提供比 RSSI 更精準的距離資訊，也就能讓定位誤差大幅下降。
因為已經提供了距離資訊，通常可以使用3個以上的 AP 來進行三角定位

## Slide 8
Data fusion of RSSI and FTM
7
Fusing different types of data to achieve higher localization accuracy at a lower cost.
Traditional AP
IEEE802.11mc AP
RSSI
RSSI + FTM
Fusion
IPS Model
Cost-Effective ✔️
Accurate ✔️
Deep learning
Notes: 在更換為支援 IEEE 802.11mc 的 AP 後，除了可以收集到高精度的 RTT（Round-Trip Time）資料外，原本透過傳統 AP 所獲得的 RSSI（Received Signal Strength Indicator）也仍可被蒐集。
這讓我們能同時利用 RSSI 和 RTT 資訊，建構更豐富的 fingerprint，提高 fingerprint-based IPS 模型的辨識力與定位準確度。
然而，支援 FTM 的 mcAP 成本較高，目前在市面上的普及率也不高。因此，雖然理論上若將所有 AP 全數升級為 mcAP，將能達到最佳的定位表現，但在實務上，全面更換並不可行。
本研究將探討在受控實驗環境中，僅替換部分 AP 為 mcAP 的情況下，能否達到與純 RSSI 模型相當甚至更高的定位準確度。
此外，我們也將分析替換 mcAP 數量與定位準確率之間的關係，進而探討 RSSI 與 FTM 的融合模型（Data Fusion IPS）所帶來的潛在優勢。

## Slide 9
Mitigating Time Decay via Model Fine-Tuning
8
A strategy to fine-tune hybrid RSSI-FTM localization models mitigate performance degradation over time.
Accuracy
Cost
Decrease
Maintain
Notes: 在 fingerprint-based IPS（Indoor Positioning System）中，隨著時間推移，環境中的無線訊號特徵會受到變化，例如家具擺設、設備移動、甚至是人流的改變，都可能導致模型準確度下降。
因此，模型的時間衰退問題成為一項挑戰，而透過 fine-tuning 來維持模型表現，就顯得相當重要。
然而，建立無線指紋地圖往往需要大量的人力與時間成本。如果每次環境變化都要重新收集完整資料來 fine-tune 模型，將極大提高維運成本。
本研究👉 系統性分析在不同資料量下的 fine-tuning 效果，找出在維持準確度的前提下，所需最小資料量。
藉此，我們能有效降低資料蒐集與人力成本，同時確保模型在長時間運行下的穩定性與可靠度。

## Slide 10
Proposed method : RegDNN
9
An Advanced Fingerprint-Based IPS Model Using RSSI and FTM
IEEE802.11mc AP
RSSI + FTM
Regression
Traditional AP
RSSI
Predict Distance
Train DNN model
Accurate 👆
Cost 👇
Notes: 最後提出的是改進的模型。
在既有的 fingerprint-based DNN 架構上提出改良方法，融合 mcAP 所提供的 RSSI 與 FTM 資料，訓練出一個 regressor 模型。 這個模型能學習空間中 RSSI 與 FTM 之間的關係，進而使用 傳統 AP 的 RSSI 預測對應的 FTM 值。
相較於傳統需要手動調整 RSSI 與距離之間的公式，我們的方法不需依賴固定模型轉換，並且能產生類似 FTM 的距離資訊，作為 DNN 的訓練輸入。 因此，可以減少更新 mcAP 數量，也能進一步提升定位準確度與模型泛化能力。

## Slide 11
Contributions
10
Hybrid Data Fusion with Cost-Effective Upgrade Strategy for AP Deployment
  Proposed a hybrid fingerprint-based IPS model leveraging RSSI and FTM data, and conducted a comprehensive analysis to determine the optimal number of IEEE 802.11mc APs. Results show that fusing data from a limited set of upgraded APs significantly improves accuracy while avoiding diminishing returns in deployment cost.
RegDNN Model
  Introduced a regression-based DNN model to learn the relationship between RSSI and FTM, enabling traditional APs to emulate high-precision distance features.
Efficient Fine-Tuning Strategy for Long-Term Maintenance
  Systematically analyzed the impact of time decay on localization accuracy and proposed a cost-effective fine-tuning strategy that identifies the minimal data volume required to maintain model performance over time.

## Slide 12: System Design

## Slide 13
12

## Slide 14: Thanks for Listening!